## Slide 1
课程设计作业布置

## Slide 2: 提纲
课题任务说明
课程设计进度安排及提交内容
接下去的工作

## Slide 3: 课题: 冯诺依曼式计算机CPU模拟器
模拟一个简易的冯诺依曼式计算机CPU的工作。
该CPU字长为16位，共11个寄存器（整型就可以），其中3个系统寄存器，分别为程序计数器，指令寄存器，标志寄存器；8个通用寄存器，即寄存器1、2、3、4（数据寄存器），寄存器5、6、7、8（地址寄存器）。该CPU至多支持32K内存（不用考虑）。内存分两部分，一部分为代码段，从地址0开始。另一部分为数据段，从地址16384开始。
课题任务概述

## Slide 4: 课题: 冯诺依曼式计算机CPU模拟器
该CPU所支持的指令集见word文档。每条指令固定由32位（由左至右依次编号为0到31）二进制数组成，其中第0到7位为操作码，代表CPU要执行哪种操作；第8到15位为操作对象，如寄存器，内存地址等；第16到31位为立即数。该CPU有一个输入端口和一个输出端口。输入端口的数据由标准输入设备（键盘）输入，输出端口的数据输出到标准输出设备（显示器）上。
课题任务概述

## Slide 5: 课题: 冯诺依曼式计算机CPU模拟器
程序开始时要从指定文件中读入一段用给定指令集写的程序至内存（自己建的数组，数据结构啥的从内存地址0开始顺序保存），程序计数器初始值也为0。此功能为指令加载。
指令加载完成后程序就开始不断重复取指令、分析指令和执行指令的过程。程序每执行一条指令就要输出CPU当前的状态，如各寄存器的值等。当执行到停机指令时，程序按要求输出后就结束了。
老师第一行：load（加载），第二行：run，第三行：return
程序的大致步骤

## Slide 6: 课题: 冯诺依曼式计算机CPU模拟器
取指令：要求读取程序计数器PC内的指令地址，根据这个地址将指令从内存中读入，并保存在指令寄存器中（前16位），同时程序计数器内容加4，指向下一个条指令。（因为我们所有的指令长度固定为4个字节，所以加4）。
分析指令：是指对指令寄存器中的指令进行解码，分析出指令的操作码，所需操作数的存放位置等信息等。
执行指令：完成相关计算并将结果写到相应位置。
程序的大致步骤

## Slide 7: 课题要求
  初步计划开发两个版本：单核版本和双核版本。
  单核版本：为必须完成的内容，程序的正确性可以通过OJ验证。
  双核版本：或者叫多线程版本，为选做内容。如果我们这学期能够回到学校上课，可以现场验收。所以这块内容为暂定。

## Slide 8: 课题要求
输入方式
  以文件的方式输入，该文件为一个以停机指令为结尾的指令序列。如：a+b
00001011000100000000000000000000
00000001010100000100000000000000
00000001010100010000000000000000
00001011000100000000000000000000
00000010000101010000000000000000
00001100000100000000000000000000
00000000000000000000000000000000

## Slide 9: 课题要求
输出方式
  每执行一条指令后都要输出各寄存器状态，格式见样例
  当执行到输入指令时在用户输入前要输出：
    in :\n
  当执行到输出时输出前要先输出：
    out :
  输出指令结束后要输出一个换行符。

## Slide 10: 课题要求
输出方式
  所有指令执行完后要输出当前内存内容
  先输出代码段：
    每四个字节一输出（也就是每条指令当成一个整数数组输出），每行输出8条指令，共输出16行
  然后输出数据段：
    每两个字节当成一个整数输出，每行输出16个整数，共输出16行。
  具体格式见样例。

## Slide 11: 课题要求
输出样例：
  输入指令：
  输出指令：
in:
20
out:30
其中20为用户输入的数值，30为需要输出的数值
注意：视频中没有强调输出in:后也要输出换行符。

## Slide 12: 课题要求
输出样例：
  寄存器状态：
ip = 44
flag = -1
ir = 20316160
ax1 = 4 ax2 = 6 ax3 = 3 ax4 = 0
ax5 = 16384 ax6 = 16386 ax7 = 0 ax8 = 0

## Slide 13: 课题要求
输出样例：
  代码段内存：
codeSegment :
185597952 22036480 22085632 23085058 17825792 23134208 152371200 167903260
36044800 34603009 20316160 36700161 23265280 167804956 203423744 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

## Slide 14: 课题要求
输出样例：
  数据段内存：
dataSegment :
5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

## Slide 15: 提纲
实验任务说明
课程设计进度安排及提交内容
接下去的工作

## Slide 16: 3.进度要求
第10周 提交概要设计书
第13周 验收单核版
第16周 验收双核版
注：设计文档与程序实现要一致，开发时如果发现设计逻辑缺陷问题，需要修改完善。

## Slide 17: 3.课程设计提交内容
1.概要设计报告
1.1 输入、输出设计
  单核版本
  双核版本（可在第2版本开发时再完善）
1.2 算法设计
1.3 高层数据结构定义
包括：全局常量定义（寄存器和内存）、全局数据结构定义
1.4 系统模块划分
画出系统模块的调用关系图；并详细说明各个模块的功能。

## Slide 18: 3.课程设计提交内容
具体内容和结构参见实验指导书【模板：概要设计】
要求：按照时间要求提交。
文档1：班级_学号_概要设计.doc
注：概要设计双核版在单核版基础上补充完善即可，文件名称上不用再区分版本号。

## Slide 19: 3.课程设计提交内容
2. 详细设计报告
  模块1<模块名称>
    局部数据结构设计
  当前模块的内部变量设计。要求给出数据的含义、变量的命名，以及类型定义。
    算法设计（N－S图描述）
  模块2<模块名称>
具体内容和结构参见实验指导书【模板：详细设计】
要求：按照时间要求提交。
文档2：班级_学号_详细设计.doc
注：详细设计双核版在单核版基础上补充完善即可，文件名称上不用再区分版本号。

## Slide 20: 3.课程设计提交内容
3. 源程序清单
文档3：班级_学号_版本n_源程序清单.rar
4.实验总结
文档4：班级_学号_实验总结.doc

## Slide 21: 课题验收说明
验收时间：13周、16周周末。
验收方式：
1. 单核版直接将代码提交到OJ上。
2. 双核版现场验收。

## Slide 22: 提纲
实验任务说明
课程设计进度安排及提交内容
接下去的工作

## Slide 23: 接下去的工作
学习概要设计要包含哪些工作
学习如何对程序的功能进行分解----模块化
学习如何实现算法的并发执行---线程
简单学习软件单元测试和集成测试方法

## Slide 24
24